## Slide 1: BIOS

## Slide 2: Что такое BIOS?
BIOS:
Basic Input/Output System
Базовая система ввода-вывода
Специальная программа, хранящаяся в микросхеме ПЗУ*
*ПЗУ расшифровывается как Постоянное Запоминающее Устройство или ROM (Read Only Memory)
В современных компьютерах используется не ПЗУ, а Flash-память (перезаписываемая память), что даёт возможность пользователям самим обновлять версию BIOS

## Slide 3: Зачем она нужна?

## Slide 4: Функция I
Сразу после включения питания компьютера получает управление именно BIOS. Она выполняет начальное тестирование* всех компонентов компьютера. Если всё в порядке, то управление передаётся программе, находящейся в Boot-секторе (загрузочном секторе) загрузочного диска**. Та, в свою очередь загружает операционную систему.
*Процедура начального тестирования называется POST – Power-On Self Test (самотестирование после включения питания)
**Это может быть дискета, жесткий диск, компакт-диск

## Slide 5: Функция II
BIOS хранит в специальной микросхеме CMOS-памяти* аппаратную конфигурацию компьютера. При включении питания текущая конфигурация сравнивается с сохраненной. Если найдены отличия, то содержимое CMOS-памяти обновляется и, если это необходимо, предлагается вызвать подпрограмму BIOS Setup для указания параметров вновь обнаруженных компонентов. Если же отличий в конфигурациях нет, или же обновление конфигурации выполнено без участия пользователя, то осуществляется необходимые настройки (конфигурирование) аппаратных компонентов компьютера.
*Микросхема CMOS-памяти (Complementary Metal Oxide Semiconductor) представляет собой небольшую, по своему объёму, оперативную память (ОЗУ или RAM – Random Access Memory). Поскольку информация в ней должна храниться и после выключения питания, микросхема CMOS-памяти питается от своей собственной батарейки.

## Slide 6: Функция III
С помощью специальной подпрограммы BIOS Setup пользователю предоставляется возможность указать параметры и режимы функционирования отдельных компонентов компьютера. Там же, при необходимости, можно часть оборудования и отключить.

## Slide 7: Функция IV
Собственно сама обработка операций ввода-вывода*. Например, дисковод понимает только простейшие команды типа: поместить головку на такую-то дорожку, считать сектор и т.п. Если бы все программы содержали в себе инструкции подобного рода, то они занимали бы много места, да и работали весьма и весьма неэффективно. Кроме этого, при появлении новых устройств все существующие программы приходилось бы модифицировать. Чтобы избежать подобных проблем, большую часть работы по обработке операций ввода-вывода переложили на BIOS. Это, конечно, не решило всех проблем, но по меньшей мере значительно упростило их решение.
*Справедливости ради надо отметить, что современные операционные системы практически не используют (Windows 95/98/Me) или вообще не используют (Windows NT/2000/XP) возможности BIOS по обработке операций ввода-вывода. Определяющее значение эти функции имели во времена операционной системы MS-DOS

## Slide 8: BIOS Setup
Рядовой пользователь чаще всего сталкивается с частью BIOS, называемой BIOS Setup. Это специальная подпрограмма, позволяющая настроить работу отдельных аппаратных компонентов компьютера. Основная её сложность – непонятное названия опций, мало что говорящие не слишком искушённому пользователю. Проблему усугубляет практически полное отсутствие справочных сведений. В остальном ничего особенного в BIOS Setup нет, можно выделить только несколько архаичный интерфейс.
Все значения, установленные пользователем, хранятся в микросхеме CMOS-памяти наряду с информацией об аппаратной конфигурацией компьютера.

## Slide 9: Версии BIOS
Существует пять основных версий BIOS:
от Award Software, Inc.
AWARD BIOS 4.52PG
AWARD BIOS 6.0
AWARD BIOS 6.0PG
от American Megatrends, Inc.
AMIBIOS 1.24
AMIBIOS 1.45

## Slide 10: Список литературы
“Все настройки BIOS Setup”, Микляев А.
Subscribe рассылка “Настройки BIOS”